Charakterystyka opraw:

- Oprawy górne na koronie tężni – 17 szt.

- źródło światła - LED-HB;

- barwa źródła światła – bursztynowa;

- klosz/soczewki – PCC (przezroczysty klosz z poliwęglanu);

- kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej – 30o x 60o;

- klasa ochrony IEC – klasa bezpieczeństwa 1;

- napięcie wejściowe – 100-277 V;

- częstotliwość wejściowa – 50 do 60 Hz;

- materiał obudowy – aluminium tłoczone;

- materiał optyki – PC;

- materiał pokrywy optycznej/soczewki – poliwęglan;

- klasa szczelności – IP66;

- mechaniczna odporność na uderzenia – IK10;

- początkowa moc pobierana – 30 W;

- zakres temperatury otoczenia - -40o do +50oC;

- kolor – ALU;

- długość – 610 mm;

- zasilacz zintegrowany;

- certyfikat CE;

plus: kabel połączeniowy z wtyczką (szybkozłączka z 3 biegunami) dostosowany do lampy  – 17 szt.

- Oprawy dolne wewnątrz tężni wielobarwne – 6 szt.

- źródło światła – 36xLED-HB/RGB;

- kolor barwy źródła światła – RGB;

- kąt rozsyłu źródła światła – 10o;

- klasa ochrony IEC – klasa bezpieczeństwa 1;

- napięcie wejściowe – 100-277 V;

- częstotliwość wejściowa – 50 do 60 Hz;

- materiał obudowy – odlew aluminiowy;

- materiał optyki – szkło;

- materiał osłony optycznej – szkło hartowane;

- klasa szczelności – IP66;

- mechaniczna odporność na uderzenia – IK10;

- początkowy strumień świetlny – 1755 lm;

- początkowa skuteczność oprawy LED – 38,8 lm/W;

- początkowa korekta temperatury barwowej  - 2700 – 4000 K;

- początkowa moc pobierana – 50 W;

- zakres temperatury otoczenia - -40 do +50oC;

- kolor – biały;

- certyfikat CE;

plus: soczewka rozpraszająca – kąt 20o  wraz z pierścieniem zabezpieczającym
w kolorze białym – 6 szt.

- Oprawy montowane na gzymsie wieżyczek – 5 szt.

- źródło światła - LED-HB;

- barwa źródła światła – ciepła biała;

- kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 10o x 60o;

- klasa ochrony IEC – klasa bezpieczeństwa 1;

- napięcie wejściowe – 100-277 V;

- częstotliwość wejściowa - 50 do 60 Hz;

- materiał obudowy – aluminium tłoczone;

- obudowa optyczna – poliwęglan;

- klasa szczelności IP66;

- mechaniczna odporność na uderzenia IK10;

- temperatura barwowa – 2700 K;

- początkowa moc pobierana – 60 W;

- zakres temperatury otoczenia - -20o do +50o C;

- długość 1219 mm;

- certyfikat CE;

plus: kabel połączeniowy z wtyczką (szybkozłączka z 3 biegunami) dostosowany do lampy  – 5 szt.

- Oprawy – podświetlenie wieżyczek (oprawy zamontowane w kostce) – 4 szt.

- źródło światła - LED-HB;

- barwa źródła światła – ciepła biała;

- kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 15o x 30o;

- klasa ochrony IEC – klasa bezpieczeństwa 1;

- napięcie wejściowe – 100-277 V;

- częstotliwość wejściowa – 50 do 60 Hz;

- materiał obudowy – aluminium tłoczone;

- obudowa optyczna – poliwęglan;

- klasa szczelności IP66;

- mechaniczna odporność na uderzenia IK10;

- temperatura barwowa lampy – 2700 K;

- początkowy strumień świetlny – 1420 lm;

- początkowa moc pobierana – 28 W;

- początkowa sprawność oprawy LED – 46/4 lm/W;

- początkowa korekta temperatury barwowej  - 2700 K;

- zakres temperatury otoczenia - -20o do +50o C;

- długość 609 mm;

- certyfikat CE;

plus: kabel połączeniowy z wtyczką (szybkozłączka z 3 biegunami) dostosowany do lampy – 4 szt. wraz ze skrzynkami montażowymi i osprzętem do montażu oprawy - 4 szt.

- Oprawy – podświetlenie wieżyczek (oprawy zamontowane w kostce) – 4 szt.

- źródło światła - LED-HB;

- barwa źródła światła – ciepła biała;

- kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 9o x 9o;

- klasa ochrony IEC – klasa bezpieczeństwa 1;

- napięcie wejściowe – 100-277 V;

- częstotliwość wejściowa – 50 do 60 Hz;

- materiał obudowy – aluminium tłoczone;

- obudowa optyczna – poliwęglan;

- klasa szczelności IP66;

- mechaniczna odporność na uderzenia IK10;

- początkowa moc pobierana – 15 W;

- początkowy strumień świetlny – 735 lm;

- początkowa sprawność oprawy LED – 49/3 lm/W;

- początkowa korekta temperatury barwowej  - 2700 K;

- zakres temperatury otoczenia - -20o do +50o C;

- długość 305 mm;

- certyfikat CE;

plus: kabel połączeniowy z wtyczką (szybkozłączka z 3 biegunami) dostosowany do lampy – 4 szt. wraz ze skrzynkami montażowymi  i osprzętem do montażu oprawy - 4 szt.