Załącznik

do uchwały nr XLVI/560/2006

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 29 września 2006 r.

#### Plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

na lata 2007 – 2010

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Inowrocławiu

Inowrocław – sierpień – 2006 r.

WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki – Nr KRS 0000037132 oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i  ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Zarządu Miasta Inowrocławia w formie uchwały z 10 lipca 2002 r. na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły 
i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także „Informacją n.t. planowanych przedsięwzięć na lata 2000 – 2003 i perspektywicznie do 2010 r. Spółki PWiK”.

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa 
w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych obejmuje okres 4 lat od 2007 do 2010 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą w/w korekty.

Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2007 – 2010 wynosi 7.740.000 zł, pozostałe środki zostaną skierowane głównie na budowę i modernizację obiektów budowlanych przedsiębiorstwa, a także na zakupy sprzętu specjalistycznego.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych 
w latach 2007 – 2010.

Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

- ujmowaniu wody za pomocą 19 studni głębinowych na ujęciu wody w Trzaskach

- uzdatnianiu wody ujmowanej na ujęciu wody w Trzaskach na dwóch stacjach uzdatniania w procesach odżelaziania wody poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach otwartych oraz chlorowanie wody

- dostarczaniu produkowanej wody magistralą z Trzask i kupowanej z ujęcia w Małej Nieszawie i Gniewkowie magistralą z Torunia oraz sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych.

- zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej,

- oczyszczanie ścieków w procesach mechanicznych i biologicznych  oraz przeróbka osadów pościekowych.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Miasta Inowrocławia.

Realizacja zadań przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji:

- na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Trzaskach – ważne do 30 kwietnia 2025 r. (OS-6223-I/2/2000)

- na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych – ważne do 31 grudnia 2006 r. (ROS-OŚ-V-6210/2427/21/96) przygotowywane są materiały niezbędne do uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego,

- na eksploatację stacji zlewnej nieczystości płynnych – postanowienie z dn.8 lipca 1999 r. (NZ-442/0-72/99)

W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych posiada następujący sprzęt specjalistyczny:

- koparki wielofunkcyjne JCB – 2 szt.

- samochody specjalistyczne do czyszczenia sieci: WUKO SCK 4Z, WUKO SW 201, WOMA SC 21, SCK – 4 szt.

- cysterna do dostarczania wody pitnej – 1 szt.

- samochód wywrotka – 1 szt.

- samochody dostawczo-osobowe – 8 szt.

a ponadto sprężarkę, agregaty do pompowania wody i robót wyburzeniowych, zagęszczarki, maszyny do cięcia asfaltu, sprzęt do lokalizacji przewodów wodociągowych i wykrywania przecieków itd.

Obok działalności statutowej przedsiębiorstwo świadczy szereg usług pomocniczych m.in. montaż sieci i przyłączy wod-kan., czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym, naprawy i legalizacje wodomierzy, badania laboratoryjne.

W sekcji laboratorium został wdrożony system jakości zgodny z wymogami PN-EN ISO/IEC 17025:2001. W listopadzie 2005r. został przeprowadzony audyt akredytacyjny przez zespół oceniający z Polskiego Centrum Akredytacji, w wyniku którego stwierdzono zgodność systemu jakości z wymogami w/w normy oraz skuteczność jego wdrożenia  w odniesieniu do 28 metod zgłoszonych do akredytacji. W dniu 3 lipca 2006 r. do przedsiębiorstwa wpłynęła dokumentacja potwierdzająca uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego laboratorium badawczego Nr AB 727.

Przychody ze świadczenia tego typu usług stanowią średnio w roku 3,5-4% całkowitych przychodów Spółki (np. w 2005 r. udział przychodów z usług wyniósł 3,60 % rocznego przychodu). Przedsiębiorstwo zamierza w kolejnych latach kontynuować świadczenie powyższych usług co najmniej na tym samym poziomie i dążyć do rozszerzenia oferty głównie w zakresie:

- lokalizacji wycieków na sieciach wodociągowych,

- badań laboratoryjnych,

- napraw i legalizacji wodomierzy,

- instalacji wodomierzy,

- usług sprzętem specjalistycznym.

Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2007 – 2010 przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

| Lp. | Rodzaj usługi | Ilość w roku |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Montaż sieci wod-kan. ( w mb) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1. | Montaż przyłączy wod-kan.(w szt) | 65 | 65 | 70 | 75 |
| 2. | Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym (w km) | 65 | 68 | 70 | 72 |
| 3. | Czyszczenie wpustów ulicznych (w szt.) | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| 4. | Usługi sprzętem specjalistycznym np. koparki itp. (w zł) | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 170.000 |
| 5. | Naprawa i legalizacja wodomierzy (w szt.) | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 6. | Odbiór nieczystości płynnych przez stację zlewną na oczyszczalni ścieków (w m3) | 24.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. | Wykonywanie analiz laboratoryjnych (ilość analiz): | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 8. | Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan., uzgadnianie dokumentacji technicznych sieci wod.-kan. (łącznie ilość) | 170 | 170 | 170 | 170 |

Założone w powyższej tabeli wielkości mają charakter prognozy i są niezależne od działań Spółki zależą natomiast od czynników zewnętrznych, tj.  rozwoju budownictwa (liczba wydawanych warunków technicznych,            uzgodnień, wykonywanych przyłączy wod-kan.), ilości zleceń na wykonanie analiz laboratoryjnych itp. Kwalifikacje pracowników, posiadany sprzęt i wyposażenie techniczne pozwalają na pełną realizację prognozowanego zakresu usług.

2. Plan przedsięwzięć rozwojowo–modernizacyjnych PWiK 
       Sp. z o.o. w latach 2007 – 2010

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Miasta poprzez rozbudowę i wymianę          sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, zmodernizowanie istniejących obiektów  itp.

Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców.

2.1  Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane

przez PWiK Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne związane są z podstawowymi zadaniami Spółki i podzielone zostały na następujące  bloki tematyczne:

- Ujęcia wody

- Podstawowe dla przedsiębiorstwa ujęcie wody w Trzaskach położone jest na terenie gminy Inowrocław. Eksploatowane od 1905 r. ujęcie         pokrywa ok. 85 % zapotrzebowania Miasta Inowrocławia na wodę.

Pobór wody odbywa się z czwartorzędowej – plejstoceńskiej warstwy 
     wodonośnej za pomocą 19 studni głębinowych, których średnia 
     żywotność wynosi 5 – 7 lat. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 
     na pobór wód dla ujęcia w Trzaskach ważnym do kwietnia 2025 r.
     maksymalny pobór wody wynosi 540 m3/h, zaś średni 470 m3/h. Ujęcie 
     stanowi zespół obiektów technologicznych, tj. studnie  głębinowe, dwie 
     stacje uzdatniania wody z filtrami otwartymi, stacja pomp, zbiorniki 
     wody uzdatnionej oraz inne obiekty towarzyszące.

Przedsiębiorstwo prowadzi stały monitoring jakości wody pitnej, na który składa się ciągła kontrola jakości pod względem fizyko-chemicznym i organoleptycznym oraz bakteriologicznym.

Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz    utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody.

Wybrane  wskaźniki jakości wody odniesione do aktualnych wytycznych zawiera tabela nr 2.

##### Tabela nr 2

| Wskaźnik (jednostka) | Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (dane za 2005 r.) | Obowiązująca norma |
| --- | --- | --- |
| Odczyn (pH) Przewodność (s/cm 200C) Amoniak (mg/dm3) Azotany (mg/dm3) Azotyny (mg/dm3) Żelazo og. (mg/dm3) Mangan (mg/dm3) Chlorki (mg/dm3) Bakterie gr. coli (jtk/100ml) Escherichia coli lub gr.coli typ kałowy (jtk/100ml) Ogólna liczba bakterii (jtk/100ml) | 7,8 1256 0,09 2,4 0,001 0,11 0,05 88 0 0 3 | 6,5-9,5 2500 0,5 50 0,5 0,20 0,05 250 0 0 20 |

Około 15% zapotrzebowania Miasta na wodę pokrywane jest przez zakup wody z Torunia (ujęcie-Mała Nieszawka) i Gniewkowa (ujęcie-Lipie). Woda ta przesyłana jest magistralą wodociągową do przepompowni wody w Balinie. Podstawowymi obiektami technologicznymi na terenie przepompowni są: chlorownia, stacja pomp oraz zbiorniki wody.

- Sieć wodociągowa – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi ponad 
287 km, a w tym:

- magistrale wodociągowe (Ø 300 – 800 mm) o długości 63,5 km 
z czego:

- ok. 59 % to rurociągi żeliwne

- ok. 39 % to rurociągi stalowe

- ok.   2 % to rurociągi azbesto – cementowe

- sieć rozdzielcza z przyłączami o długości łącznej blisko 234 km, gdzie długość sieci rozdzielczej wynosi ok. 156 km, z tego:

- ok. 82% to sieć żeliwna

- ok    9% sieci stanowią rury azbesto – cementowe

- ok.   9% to sieć z rur PCV i PE

- Celem zapewnienia w przypadkach awarii prawidłowej dostawy wody pod względem ilości  i ciśnienia sieć uzbrojona jest w ok. 1000 zasuw (Ø 80 – 800 mm).

- Ponadto na sieci zainstalowanych jest:

- 470 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm)

- 7 hydrantów wysokowydajnych (Ø 150 mm)

- ponad 4750 wodomierzy głównych

- Sieć kanalizacyjna – łączna długość eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi ponad 155 km, a w tym:

- kanalizacja ogólnospławna o ogólnej długości blisko 60 km z czego:

- ok. 66% to kolektory betonowe (Ø 300 – 800 mm)

- ok. 34% to kanalizacja z rur kamionkowych (Ø 200 – 300 m)

- kanalizacja sanitarna – o długości ponad 54 km z czego:

- ok. 66 % stanowią kolektory betonowe (Ø 200 – 1000 mm)

- ok. 16 % to rury kamionkowe (Ø 200 – 300 mm)

- ok. 18 % to rury z PCV

- kanalizacja deszczowa – o długości 6,2 km z rur betonowych (Ø 300 – 
600 mm). Ponadto Przedsiębiorstwo eksploatuje także ok. 50 km         miejskiej kanalizacji deszczowej na podstawie umowy z Miastem      Inowrocław.

- Na sieci kanalizacyjnej znajduje się ok. 6000 studni rewizyjnych.

- W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 8 przepompowni ścieków 
z czego 7 działa w systemie bezobsługowym.  Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ.

- Oczyszczalnia ścieków – odbiera ścieki dopływające z terenu Miasta Inowrocławia dwoma kolektorami „A” i „B” Ø 1000 mm oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 11 %.

- Budowa oczyszczalni ścieków odbywała się etapami,

- część mechaniczna – oddana została do eksploatacji 1985 r.

- część biologiczna – pracuje od roku 1996

- część bioenergetyczna związana z przeróbką osadów pościekowych – 
   oddana do eksploatacji w 1998 r.

W 2005 r. zrealizowana została modernizacja części mechanicznej i bioenergetycznej. Zamontowano nową kratę mechaniczną gęstą, wymieniono system piaskowników dobudowano kotłownię biogazową oraz wymieniono jeden zespół prądotwórczy wraz z systemem wymienników ciepła.

- Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii:

- mechaniczne na kracie mechanicznej, piaskownikach i osadnikach wstępnych

- biologiczne w reaktorze biologicznym w procesach beztlenowego 
i tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz 
w osadnikach wtórnych.

- Wydzielone w procesie oczyszczania osady – surowy wstępny 
i nadmierny podlegają obróbce na obiektach:

- zagęszczaczy

- zamkniętej komory fermentacyjnej

- otwartych komór fermentacyjnych

- stacji odwadniania osadu

Rocznie na oczyszczalni ścieków powstaje około 10 tys. Mg osadów rocznie. Powstały w wyniku fermentacji osadu biogaz jest w części bioenergetycznej oczyszczalni spalany, a uzyskana w ten sposób energia elektryczna i cieplna pokrywa odpowiednio ok. 35% i 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni w poszczególne rodzaje energii. Oczyszczalnia ścieków jest obiektem wysoce energochłonnym, dlatego bardzo istotne jest utrzymanie wysokiej sprawności urządzeń części bioenergetycznej.

Podstawowym obiektom technologicznym towarzyszy szereg obiektów pomocniczych rozmieszczonych na obszarze ok. 17 ha, które zajmuje oczyszczalnia.

- Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 33 tys. m3/d. W 2005 r. ilość odebranych i poddanych procesom oczyszczania ścieków wyniosła ponad 5,1 mln.m3, daje to średniodobową ilość ścieków wraz z wodami opadowymi ok. 14,1 tys. m3/d.

Proces oczyszczania ścieków jest monitorowany i analizowany co  
          pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia 
          redukcji zanieczyszczeń.

Podstawowe wskaźniki redukcji zanieczyszczeń zestawiono w tabeli nr 3  (dane za 2005 r.)

Tabela nr 3

| Wskaźniki | Stopień redukcji w % |
| --- | --- |
| zawiesina ogólna BZT5 ChZT fosfor ogólny azot ogólny | 98,5 98,7 96,5 88,6 85,4 |

2.2. Plan przedsięwzięć rozwojowo–modernizacyjnych PWiK 
         Sp. z o.o. w latach 2007 – 2010

Niniejszy plan przedstawia główny podział środków i najważniejsze zadania w poszczególnych grupach tematycznych. Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami.

Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych.

Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wod-kan, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno - modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno – rozwojowymi        Miasta.

Plan przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych Spółki będzie korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność, (zgodnie  z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej).

W tabeli nr 4 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

| Tabela nr 4 |
| --- |
| Lp. | Zadanie rozwojowo-modernizacyjne | Nakłady w roku w tys. zł | Uwagi |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Urządzenia wodociągowe | 1100 | 990 | 520 | 700 |  |
| A | Ujęcia wody | 450 | 90 | 100 | 100 |  |
| 1 | Odwierty studni zastępczych w Trzaskach | 50 | 70 | 70 | 70 |  |
| 2 | Modernizacja technologii uzdatniania wody na stacji nr 2 | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Modernizacja stacji uzdatniania wody |  | 20 | 30 | 30 |  |
| B | Sieć wodociągowa | 650 | 900 | 420 | 600 |  |
| 1 | Modernizacja magistral wodociągowych | 200 | 400 |  |  |  |
| 2 | ul.Św.Ducha – do ul.Bursztynowej II i III etap | 200 | 150 |  |  |  |
| 3 | ul.Pakoska | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Wieża ciśnień |  | 150 |  |  |  |
| 5 | Uzbrajanie nowych osiedli | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | ul.Kr. Jadwigi | 100 | 100 |  |  |  |
| 7 | ul.Świętokrzyska do ul.Poznańskiej |  |  | 200 | 500 |  |
| 8 | ul.Kościelna |  |  | 120 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Urządzenia kanalizacyjne | 900 | 1010 | 1480 | 1040 |  |
| C | Sieć kanalizacyjna | 750 | 930 | 1400 | 960 |  |
| 1 | Kanaliz. sanit. i deszcz. W ul.Sikorskiego |  | 300 | 300 |  |  |
| 2 | ul.Św.Ducha-do ul.Bursztynowej II i III etap | 350 | 300 |  |  |  |
| 3 | ul.Kr.Jadwigi II etap | 280 | 150 |  |  |  |
| 4 | Kanaliz. rozdziel. W ul.Orłowskiej, ul.Młyńskiej, ul.Stare Miasto |  |  | 420 | 300 |  |
| 5 | ul.Św.Ducha (od ul.Działowej do ul.Cegielnej) |  |  |  | 300 |  |
| 6 | Przepompownia Piast III |  |  | 200 |  |  |
| 7 | Uzbrajanie nowych osiedli | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 8 | Przepompownia przy ul.Mątewskiej | 60 |  |  |  |  |
| 9 | ul.Świętokrzyska do ul.Poznańskiej |  |  | 150 | 300 |  |
| 10 | ul.Daszyńskiego |  |  | 150 |  |  |
| 11 | ul.Konopnickiej |  | 120 |  |  |  |
| 12 | ul.Kościelna |  |  | 120 |  |  |
| D | Oczyszczalnia ścieków | 150 | 80 | 80 | 80 |  |
| 1 | Zbiornik gazu | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja części biologicznej |  | 50 | 40 | 50 |  |
| 3 | Modernizacja części mechanicznej |  | 30 | 40 | 30 |  |
|  | Razem (I + II) | 2000 | 2000 | 2000 | 1740 |  |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich kilku lat prowadzi szereg działań mających na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

- wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie

- systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne

- kalibracja i legalizacja urządzeń pomiarowych wody surowej i uzdatnionej na ujęciu w Trzaskach, pompowni wody w Balinie i magistrali wodociągowej Toruń – Inowrocław

- utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy produkcją i zakupem wody

Przedsięwzięcia powyższe zapewniają właściwą wielkość produkcji, zakupu  i strat wody.

Spółka zakończyła także przed upływem ustawowego terminu realizację zadania nałożonego art. 33 ustawy na przedsiębiorstwo czyli montaż u odbiorców usług brakujących wodomierzy głównych.

W poprzednich latach poważnie zmniejszyła się sprzedaż wody. Spadek taki wynika głównie z malejącej sprzedaży w grupie odbiorców „przemysł”, która spowodowana jest złą sytuacją gospodarczą przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Miasta oraz likwidacją wielu firm o dużej wodochłonności. Rozpowszechnienie indywidualnego opomiarowania oraz zła sytuacja finansowa większości gospodarstw domowych, które stanowiły        ponad 60 % w ogólnej sprzedaży wody, spowodowały zracjonalizowanie zużycia wody, co bezpośrednio przekłada się na ogólne zapotrzebowanie wody    w Mieście.

Wartości sprzedaży wody i ścieków w latach 2002 – 2005 obrazujące spadek przedstawiono w poniższej tabeli.

###### Tabela nr 5

| Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielkość sprzedaży wody w mln. m3 | 4,32 | 4,10 | 3,96 | 3,89 |
| Wielkość sprzedaży ścieków w mln. m3 | 3,78 | 3,57 | 3,40 | 3,34 |

Ogólna tendencja spadkowa sprzedaży wody i ścieków w ostatnich latach nie wpływa jednak na zmiany potrzeb w zakresie niezbędnych nakładów inwestycyjnych zabezpieczających funkcjonowanie przedsiębiorstwa            (w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków).

Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci tj. zasuwy, hydranty itp. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności w węzłach          a następnie na poszczególnych odcinkach sieci.

Plan działań w zakresie wymiany uzbrojenia na sieci wodociągowej ujęto 
w tabeli nr 6

Tabela nr 6

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia | Planowana ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Wymiana i legalizacja wodomierzy | 940 | 940 | 1000 | 1100 |
| 2. | Wymiana zasuw | 40 | 40 | 40 | 45 |
| 3. | Wymiana hydrantów | 30 | 30 | 35 | 35 |

Ilość wprowadzanych do kanalizacji ścieków jest mierzona tylko na dopływie na oczyszczalnię ścieków.

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej prowadzony jest i kontynuowany będzie program budowy kanalizacji rozdzielczej, która pozwoli zmniejszyć ilość wód opadowych dopływających na oczyszczalnię ścieków oraz  unikać przeciążenia kanalizacji ogólnospławnej.

W 2005 r. na zlecenie PWiK Sp. z o.o. został opracowany „Program rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Inowrocławia do roku 2020”.

Do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków zaliczyć należy przedsięwzięcia dotyczące wykorzystania odpadów pościekowych.

Gospodarka osadami odbywa się zgodnie z ustawą z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Co roku w wyniku procesu oczyszczania powstaje około 10 tys. ton osadów ściekowych. W ostatnich latach dzięki zawartym porozumieniom osady te wykorzystywane były do rekultywacji składowisk przemysłowych okolicznych zakładów przy poniesionych minimalnych kosztach.

Od sierpnia 2004 r. wywozem i zagospodarowaniem osadów pościekowych (na podstawie zawartej umowy) zajmuje się Zakład Usługowo-Handlowy „INOWAP” z Inowrocławia.

Niewielkie ilości osadów wykorzystywane są również do rekultywacji terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu.

W celu utrzymania parametrów wody uzdatnionej zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym istnieje potrzeba opracowania kompleksowego programu modernizacji ujęcia wody w Trzaskach                  w oparciu o „Studium jakości wody”, którym dysponuje przedsiębiorstwo,            a który opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Górskiego. 
Jednakże podjęcie działań w tym zakresie determinuje zakończenie procesu komunalizacji mienia Spółki lub inne rozwiązanie problemu ujęcia wody           pomiędzy Miastem a Gminą Inowrocław (np. porozumienie).

Nadrzędnym problemem ujęcia w Trzaskach jest podwyższona twardość           wody wynikająca ze specyfiki ujęcia i wysokiej twardości wody surowej. Zgodnie z decyzją nr 193/06 z dnia 25 maja 2006 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu przedsiębiorstwo zostało zobligowane do zmniejszenia poziomu twardości wody do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. do poziomu 500 mg CaCO3/l w terminie do października 2008 r. Obecnie jest wykonywany projekt tej inwestycji.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Przedsiębiorstwo zabezpiecza realizację zadań ujętych w pkt. 2.2  planu ze środków własnych. Przeznacza nań każdego roku przeważające wartości odpisów amortyzacyjnych,  jednocześnie  zapewniając stabilność i płynność finansową firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowanymi środkami trwałymi.

Planując nakłady inwestycyjne na latach 2007-2010 uwzględniono fakt stabilizacji wysokości odpisów amortyzacyjnych w przedsiębiorstwie w latach 2007-2009 oraz znaczny spadek (o prawie 600.000 zł) odpisu w roku 2010 (wg stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2006 r.) W konsekwencji tego wyznaczono przybliżone wartości nakładów inwestycyjnych na rozwój i modernizację urządzeń wod-kan. w latach 2007-2009 na takim samym poziomie oraz spadek wysokości nakładów w roku 2010.

Zestawienie nakładów inwestycyjnych na lata 2007 – 2010 zawiera poniższa tabela:

### Tabela nr 7

| Rok | Wartość nakładów na urządzenia wod-kan w zł |
| --- | --- |
| 2007 2008 2009 2010 | 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.740.000 |
| Ogółem 7.740.000 |

Pozostałe nie ujęte w powyższej tabeli środki inwestycyjne zostaną wykorzystane na modernizacje budowlane obiektów przedsiębiorstwa,                a przede wszystkim na zakup specjalistycznego sprzętu, maszyn i urządzeń. Utrzymanie wysokiej sprawności sprzętu specjalistycznego jak i środków transportu zapewnia możliwość szybkiego i efektywnego działania służb wod-kan przedsiębiorstwa. Dobry park maszynowy usprawnia prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych, a także w przypadku wystąpienia awarii skraca  czas ich usuwania a tym samym czas ewentualnych przerw w dostawach wody i odbioru ścieków oraz minimalizuje straty wody.

W związku z powyższym niezbędne jest systematyczne dozbrajanie sprzętu specjalistycznego i wymiana środków transportu.

- Sposoby finansowania inwestycji

Zadania ujęte w niniejszym planie będą finansowane głównie z odpisów amortyzacyjnych. Powodem takich założeń jest zaciągnięcie dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (spłata pierwszej przypada na koniec 2007 r., drugiej na 2009 r.).

Ewentualne skorzystanie z dotacji lub środków pomocowych jest możliwe 
w oparciu o „Program rozwoju sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Inowrocławia do roku 2020”, który został opracowany  w 2005 roku i może być wykorzystany zarówno przez PWiK sp.z o.o. jak i właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta Inowrocławia. Z doświadczeń zdobytych w ciągu ostatnich lat wynika, że większą szansę na realizację mają zadania zgłaszane wspólnie.

Przedsiębiorstwo na bieżąco poszukuje możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych, które mogłyby zostać skierowane na realizację takich zadań jak :

- modernizacja lub budowa nowych obiektów technologicznych uzdatniania wody w Trzaskach,

- budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w Trzaskach,

- modernizacja lub budowa nowej magistrali z Trzask,

- porządkowanie zlewni ścieków sanitarnych w różnych rejonach Miasta.

Realizacja zadań związanych z ujęciem wody w Trzaskach jest ściśle związana z komunalizacją mienia, która napotyka na kolejne przeszkody         (ostatnia decyzja Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. została zaskarżona do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej).

Z w/w względów plan opracowany z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego przewiduje wykonanie zadań, na które aspekty komunalizacyjne nie mają wpływu.