## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## (ROBOTA BUDOWLANA)

## W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PN.:

BUDOWA ZATOK POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA W UL. PRZY STAWKU I W UL. BOCZNEJ W INOWROCŁAWIU – I ETAP

ZATWIERDZAM

Ireneusz Stachowiak

Zastępca Prezydenta Miasta

Inowrocław, dnia 17.06.2016 r.

Opracowanie Przemysław Bysikiewicz

# Informacje o Zamawiającym, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Nazwa Zamawiającego     Miasto Inowrocław

REGON		             092350725

NIP			             556-263-84-08

Miejscowość	             88-100 Inowrocław

Adres	                           Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Strona internetowa            www.bip.inowroclaw.pl

Godziny urzędowania       7:30 – 15:30

Tel./faks		             52 35 55 250, 52 35 55 300/ 52 35 55 233, 52 35 55 255

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 5.225.000,00  euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 91145  - 2016 z dnia 17.06.2016 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.inowroclaw.pl w dniu 17.06.2016 r.

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniu    17.06.2016 r.

# Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV):

45233000-9 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 roboty rozbiórkowe

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 instalowanie znaków drogowych

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w  ul. Bocznej w Inowrocławiu – etap I, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, załączonymi do  SIWZ. Ulica Przy Stawku jest ulicą gminną o nawierzchni bitumicznej, nie posiada chodników dla pieszych. Długość odcinka objętego budową wynosi 303,50 m. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej podziemnej (sieć energetyczna, sieć oświetleniowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, gazociąg, ciepłociąg kanałowy).

  - W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

- robót rozbiórkowych (krawężników, obrzeży, podbudowy z mas mineralno- bitumicznych, nawierzchni z kruszywa kamiennego i z tłucznia kamiennego, nawierzchni żwirowej, podbudowy betonowej), robót ziemnych, wywóz i utylizacja gruzu na składowisko wykonawcy;

- mechaniczne karczowanie pni;

- krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;

- obrzeży betonowych i kamiennych;

- budowy 2 zatok postojowych z kostki betonowej w ul. Przy Stawku – 22 stanowiska postojowe równoległe do jezdni, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z betonu cementowego, podsypka cementowo piaskowa, kostka betonowa szara gr. 8 cm;

- budowy chodnika z kostki betonowej dla pieszych w ul. Przy Stawku szer. 2,0 - 2,2m, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa żwirowa, warstwa wyrównawcza z piasku średniego, podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie;

- placu do zawracania od strony południowej ul. Przy Stawku – poszerzenie odcinka jezdni, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, grunt stabilizowany cementem;

- przebudowy ciągu pieszego od strony południowej ul. Przy Stawku, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa wyrównawcza z piasku średniego, podbudowa z betonu cementowego, podsypka cementowo - piaskowa, kostka kamienna granitowa, surowo łupana;

- przebudowy 2 zjazdów indywidualnych do posesji;

- odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki podłużne i poprzeczne;

- regulacji wysokościowej i sytuacyjnej wszystkich naziemnych i podziemnych elementów istniejącego uzbrojenia terenu (skrzynek wodociągowych i gazowych, studzienek teletechnicznych, skrzynek elektrycznych);

- przestawienie słupów oświetleniowych – 4 szt.;

- trawników;

- stałej i czasowej organizacji ruchu.

- oznakowania drogowego.

Uwaga! W km od 1+31,50 do 1+67,60 Zakład Energetyki Cieplnej obecnie realizuje przebudowę ciepłociągu, należy przy realizacji zamówienia uwzględnić utrudnienia związane z tym faktem.

3. Do Wykonawcy należy również:

- przedstawienie Zamawiającemu wyników pomiarów oporności izolacji kabli oświetleniowych przy wykonywaniu robót ziemnych prowadzonych w bezpośredniej bliskości czy też na liniach kablowych oświetlenia drogowego (Zamawiający w celach kontrolnych zastrzega możliwość dokonania ponownego pomiaru we własnym zakresie);

- wykonanie prac w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami podanymi przez gestorów danych sieci zawartych w dokumentacji projektowej;

- prowadzenia robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu                z gestorami, w razie potrzeby prowadzenia odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby,  pokrywanie jego kosztów i przedstawienie protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia robót w rejonie danego urządzenia;

na podstawie upoważnienia udzielonego przez Miasto przedstawiciel wykonawcy będzie jego  reprezentantem w kontaktach z gestorami urządzeń obcych;

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej – dostarczenie map w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie dwg lub dxf;

- naprawianie uszkodzonych w czasie robót elementów infrastruktury;

- przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi do akceptacji ramowy harmonogram robót z załącznikiem graficznym określającym terminy ograniczeń ruchu kołowego i pieszego na poszczególnych odcinkach robót.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi co najmniej 36 miesięcy (z wyjątkiem  oznakowania poziomego – 6 m-cy), licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego:

- zawarta umowa będzie stanowiła dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego; gwarancja jakości wykonawcy udzielana w tym zakresie jest niezależna od gwarancji udzielanych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.);

- wykonywanie czynności związanych z gwarantowaną jakością wykonanych robót będzie realizowane niezwłocznie na żądanie Zamawiającego;

- wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji;

- wykonawca zobowiązany będzie w okresie pierwszych trzech lat do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu;

- na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym;

- wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 3 dni robocze od nadanego faksem/drogą elektroniczną zgłoszenia;

- w okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami ponosić będzie Wykonawca.

- w przypadku konieczności ingerencji w wykonane roboty w okresie gwarancyjnym wykonawca przyjmie zlecenie naprawy lub wyznaczy inny podmiot działający w jego imieniu;

czas reakcji w przypadku robót awaryjnych wynosi 3 dni robocze, w przypadku innych robót na które zgodę wydał zamawiający – 14 dni. W przypadku braku możliwości przyjęcia zlecenia przez wykonawcę lub braku reakcji  w deklarowanym terminie zamawiający wyznaczy innego wykonawcę.

#### 6. Wymagania jakościowe i materiałowe.

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, posiadających aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

- Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów nie są obowiązujące.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub podmiotu, z którym ma zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania odpadami.

7.  Warunki rozliczenia.

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego), obejmujące zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie zamówienia na podstawie 2 faktur, częściowej o wartości ok. 40 % wynagrodzenia i faktury końcowej. Zamawiający zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.  Dostępność dokumentacji projektowej.

  - Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są dostępne na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl oraz w wersji  papierowej w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00, z tym że ze względów technicznych nie ma możliwości zamieszczenia projektu budowlanego – na wniosek wykonawców przekażemy nieodpłatnie płytę CD                z kompletną dokumentacją projektową.

  - Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle dokumentację projektową i STWiORB                  w wersji papierowej w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Wykonawca pokrywa koszty przesłania i powielenia dokumentacji w wersji papierowej.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 60 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 			oceny spełniania tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.

2. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie ulic, w zakres których wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej i mineralno-bitumicznej (w jednym lub oddzielnych zadaniach), o łącznej wartości nie niższej niż 200 000 zł brutto.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i  dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących ich wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;                  na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  – nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

bądź też odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 120.000,00 zł.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy;  na zasadzie spełnia/nie spełnia.

6. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1-5 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 6 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

- wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy  roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

6)  wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,                 a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

8) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy   wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

-  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność                    z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Wykonawca składa kosztorys ofertowy (wzór kosztorysu ofertowego jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego).

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną (adres: zamowienia@inowroclaw.pl).

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz               z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- znak postępowania – ZZP.271.1.16.2016.

- SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.inowroclaw.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Zespole Zamówień Publicznych, 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36, pok. 22A, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Przemysława Bysikiewicza,                tel. 52 35 55 250, e-mail: zamowienia@inowroclaw.pl.

# Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Urząd Miasta Inowrocławia

OFERTA ZNAK SPRAWY: ZZP.271.1.16.2016

„Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej                                                w Inowrocławiu - I etap”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

04.07.2016 r. godz. 10:15.

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji.

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 04.07.2016  r., godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, pok. nr 22, w dniu 04.07.2016  r., godz. 10:15.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,                   za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych (w tym dostawa energii elektrycznej, wody, organizacja placu budowy itp.).  Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia  - nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Kryteria  oceny ofert: cena - 90%, termin wykonania - 5%, okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - 5%.

1)  cena wykonania zamówienia (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,90; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:

C = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 x  0,90

Uzyskany wynik zostanie ustalony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór, na podstawie informacji wykonawcy złożonej w ofercie,  prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami                          o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej                  w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2) termin wykonania (T) – oferta z najkrótszym terminem wykonania otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,05; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najkrótszym terminem wykonania,  wg wzoru:

T = (termin najkrótszy - liczba dni: termin badany - liczba dni) x 100 pkt  x  0,05

Uzyskany wynik zostanie ustalony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

3) okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (G) – oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,05; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym okresem rękojmi za wady i gwarancji jakości, wg wzoru:

G = (okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w ofercie badanej : okres rękojmi za wady i gwarancji jakości najdłuższy) x 100  x  0,05

Uzyskany wynik zostanie ustalony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, termin wykonania i okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (O=C+T+G).

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) przedstawienia dokumentów osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane,

3) przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających ubezpieczenie w pełnym zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, na sumę ubezpieczenia równą co najmniej cenie ofertowej.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty zawierającej podatek VAT. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- poręczeniach pieniężnych SKOK;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Dokument gwarancji powinien stanowić bezwarunkową nieodwołalną gwarancję płatności na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

- gwarant zapłaci bezwarunkowo kwotę zabezpieczenia bez względu na to, z przyczyny którego z wykonawców wspólnie wykonujących przedmiot zamówienia nie został on wykonany należycie;

- termin ważności gwarancji, obejmować będzie okres realizacji zamówienia zgodnie z umową oraz w odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 10 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności                z tytułu rękojmi.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione      w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2.

- Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co należy rozumieć, jako podpisanie przez obie strony protokołu końcowego odbioru wszystkich autobusów.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30 % wysokości zabezpieczenia.

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:

- gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

- konieczność zmiany dokumentacji projektowej, z inicjatywy Zamawiającego, uzasadnionej błędami projektowymi lub w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć,                           z możliwością zmiany wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie),

- konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

    - wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian w dokumentacji projektowej  lub

b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych,         lub

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub

d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez  Zamawiającego terenu robót Wykonawcy, lub

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub

f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, lub

g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub

h) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych;

4) zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budżecie Zamawiającego.

5) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności                    w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru,  oraz kierownik budowy.

4.  Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

5.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6. Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.

# Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- udzielania zamówień uzupełniających,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1            wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2            wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 3            wzór oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4            wzór oświadczenia o liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5            wzór wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 6            wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik Nr 7            wzór  umowy

Załącznik Nr 8            dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót    budowlanych

Załącznik nr 1

Wzór formularza ofertowego

Zamawiający: Miasto Inowrocław

OFERTA

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………….................................................................

Siedziba…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks/e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….

nr NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nr REGON ……………………………………………………………………………………........................................................

2. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej w Inowrocławiu – I etap, nr ogłoszenia: 91145 - 2016                 z dnia 17.06.2016 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę:

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA 		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena zawiera podatek VAT w wysokości  ……… %

w terminie do ..……… dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy (nie więcej niż 60 dni);

oferowany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości ……… m-cy (nie mniej niż 36 m-cy)

- Oświadczamy, że:

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

4. Informuję, że wybór oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania                                             u  Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru, usługi, którego dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………., wartość tego towaru lub usługi: ……………………… zł (jeżeli dotyczy).

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oferta została złożona na …………………….. stronach.

7. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………..............................................

…………………………………………………………………………………………………..............................................  .…………………………………………………………………………………………………............................................. …..……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                   .........................................................

podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej w Inowrocławiu – I etap, nr ogłoszenia: 91145 - 2016 z dnia 17.06.2016 r. dotyczące:

- uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- wiedzy i doświadczenia;

- potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                       ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej w Inowrocławiu - I etap, nr ogłoszenia: 91145 - 2016 z dnia 17.06.2016 r. z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164).

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                     .........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184), stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), biorąc udział w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn.:

Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej w Inowrocławiu – I etap, nr ogłoszenia: 91145 - 2016 z dnia 17.06.2016 r. niniejszym informuję, że:

należę / nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W skład grupy, do której należę, wchodzą następujące podmioty:**………………………………………

*niepotrzebne skreślić, ** wypełnić, jeśli dotyczy

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.

..................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz                            z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, złożony w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu pn.: Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej w Inowrocławiu – I etap,                       nr ogłoszenia: 91145 - 2016 z dnia 17.06.2016 r.

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres robót budowlanych ze wskazaniem robót najważniejszych | Wartość robót budowlanych | Data i miejsce wykonania robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do powyższego wykazu dołączamy dowody dotyczące najważniejszych robót określających,                         czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                                    .................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:

Budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w ul. Bocznej w Inowrocławiu – I etap, nr ogłoszenia: 91145 - 2016 z dnia 17.06.2016 r.

| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Nazwa i nr uprawnień budowlanych | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie oświadczam, że wymienione osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                   ............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7

#### Wzór umowy

#### UMOWA NR: ……………………………..

zawarta w dniu …………….. w …………………… pomiędzy: ……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., reprezentowanym/ą przez:

  - …………………………………..,

  - …………………………………..,

zwanym/ą dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., reprezentowanym/ą przez:  ………………………………….., zwanym/ą dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku i w    ul. Bocznej w Inowrocławiu - etap I, zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ofertą z dnia ……………., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie:

- robót rozbiórkowych (krawężników, obrzeży, podbudowy z mas mineralno- bitumicznych, nawierzchni z kruszywa kamiennego i z tłucznia kamiennego, nawierzchni żwirowej, podbudowy betonowej), robót ziemnych, wywóz i utylizacja gruzu na składowisko wykonawcy;

- mechaniczne karczowanie pni;

- krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem;

- obrzeży betonowych i kamiennych;

- budowy 2 zatok postojowych z kostki betonowej w ul. Przy Stawku – 22 stanowiska postojowe równoległe do jezdni, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z betonu cementowego, podsypka cementowo piaskowa, kostka betonowa szara gr. 8 cm;

- budowy chodnika z kostki betonowej dla pieszych w ul. Przy Stawku szer. 2,0 - 2,2m, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa żwirowa, warstwa wyrównawcza z piasku średniego, podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie;

- budowy chodnika z kostki betonowej dla pieszych w ul. Bocznej szer. 3,03m (stanowiący ciąg pieszo - rowerowy), konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa wyrównawcza z piasku średniego, podbudowa z betonu cementowego, podsypka cementowo piaskowa, kostka betonowa szara gr. 6 cm;

- placu do zawracania od strony południowej ul. Przy Stawku – poszerzenie odcinka jezdni, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z betonu asfaltowego i cementowego;

- przebudowy ciągu pieszego od strony południowej ul. Przy Stawku, konstrukcja: podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa wyrównawcza z piasku średniego, podbudowa z betonu cementowego, podsypka cementowo - piaskowa, kostka kamienna granitowa, surowo łupana;

- przebudowy 2 zjazdów indywidualnych do posesji;

- odwodnienia - odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki podłużne i poprzeczne;

- regulacji wysokościowej i sytuacyjnej wszystkich naziemnych i podziemnych elementów istniejącego uzbrojenia terenu (skrzynek wodociągowych i gazowych, studzienek teletechnicznych, skrzynek elektrycznych);

- przestawienie słupów oświetleniowych – 4 szt.;

- trawników;

- stałej i czasowej organizacji ruchu.

- oznakowania drogowego.

Uwaga! W km od 1+31,50 do 1+67,60 Zakład Energetyki Cieplnej obecnie realizuje przebudowę ciepłociągu, należy przy realizacji zamówienia uwzględnić utrudnienia związane z tym faktem.

3. Do Wykonawcy należy również:

1)	przedstawienie Zamawiającemu wyników pomiarów oporności izolacji kabli oświetleniowych przy wykonywaniu robót ziemnych prowadzonych w bezpośredniej bliskości czy też na liniach kablowych oświetlenia drogowego (Zamawiający w celach kontrolnych zastrzega możliwość dokonania ponownego pomiaru we własnym zakresie);

2)	wykonanie prac w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami podanymi przez gestorów danych sieci zawartych w dokumentacji projektowej;

3)	 prowadzenia robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu                z gestorami, w razie potrzeby prowadzenia odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby,  pokrywanie jego kosztów i przedstawienie protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia robót w rejonie danego urządzenia;

na podstawie upoważnienia udzielonego przez Miasto przedstawiciel wykonawcy będzie jego  reprezentantem w kontaktach z gestorami urządzeń obcych;

4)	zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;

5)	wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej – dostarczenie map w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie dwg lub dxf;

6)	naprawianie uszkodzonych w czasie robót elementów infrastruktury;

7)	przed przekazaniem placu budowy Wykonawca przedstawi do akceptacji ramowy harmonogram robót z załącznikiem graficznym określającym terminy ograniczeń ruchu kołowego i pieszego na poszczególnych odcinkach robót.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie …………. dni, licząc od przekazania terenu budowy, które nastąpi dnia …………………. .

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie p. Zygmunta Szczepańskiego oraz ustanawia kierownika budowy w osobie p. …………………. .

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu  budowy od Zamawiającego;

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie budowy;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz poniesienie kosztów utylizacji;

- przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późniejszymi zmianami),

  - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po ich zakończeniu, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości co najmniej kwoty określonej w § 5 ust. 1;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

8.   Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków powstałych w związku z zawarciem niniejszej umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................ zł (słownie: ……………………..). Wynagrodzenie obejmuje 23% podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane                       z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie 2 faktur, częściowej o wartości ok. 40% wynagrodzenia i faktury końcowej.

- Protokół odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy. Protokół odbioru robót podpisuje inspektor nadzoru i zatwierdza Zamawiający.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6.

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane przez kierownika budowy),

  - pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych, a częściowego w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego  w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru, dla częściowego odbioru – w terminie 7 dni.

- Za dzień wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości odbioru końcowego robót, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ……… zł (słownie: ………………) w formie ……………………… .

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu:

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Przepis ust. 2 nie znajduje zastosowania przed upływem terminu zwrotu 70% wniesionego zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1                 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

§ 9.

Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30 - dniowej przerwy w realizacji umowy;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania - w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego w wezwaniu;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót (częściowego lub końcowego) lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót  (częściowego lub końcowego) lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której leży przyczyna odstąpienia,

  - Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych,

  - w terminie 10 dni od daty wezwania, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od dnia odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10.

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziale   podwykonawców. lub

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców, którym powierzy do wykonania roboty branży ………………………………… .

2.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy na następujących zasadach:

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzających zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

  - Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu;

  - niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie określonym w pkt. 2 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego;

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo lub wprowadzenia do niej zmian;

  - Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, może wnieść sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej  zmian;

  - niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie określonym w pkt. 5, uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego;

  - zastrzeżenia do projektu umowy, a także projektu jej zmian oraz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, a także do jej zmian, Zamawiający zgłasza w przypadkach określonych w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 143c Prawa zamówień publicznych, w szczególności w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zasady zawierania umów przez Wykonawcę z podwykonawcami odnoszą się również do zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 11.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………. m-cy (z wyjątkiem oznakowania poziomego – 6 m-cy), licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie                  7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Umowa stanowił dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.  Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jeżeli wada ta ujawni się w terminie określonym w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony do corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy.

§ 12.

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                      z zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                           na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w  ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 13.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 15.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  - załącznik nr 2.

Wykonawca: 									              Zamawiający:

Załącznik nr 8

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub pełnomocnik w ich imieniu.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub pełnomocnik w ich imieniu.